CA-ⅡJ 汽车尾气（废气）抽排系统

| 主要技术参数： Main technical parameters |
| --- |
| 铝合金滑轨CA-13003 滑轨直径130mm,壁厚3.5mm, 外层氧化膜处理 |
| 移动小车CA-13050 每8M配一台小车 |
| 吸气软管CA-13076 每一台小车配4M, TPE弹性体材料直径76mm |
| 橡胶吸嘴CA-76140 每台小车配一个76mm×140mm |
| 低噪音铝合金风机CA-13015 1.5PH,电压380V, 抽风量2750M3/min |
| 1 | 橡胶吸口（76mm×150mm） |
| 2 | 保险装置 |
| 3 | 德国原装进口橡胶软管（4M×102mm） |
| 4 | 平衡器（选配） |
| 5 | 橡胶封条 |
| 6 | 滑车（每8M滑轨配一台滑车） |
| 7 | 铝合金滑轨(￠135mm×3.5mm) |
| 8 | 方型吊杆(40×40) |
| 9 | 铝合金风机(1HP,1.5HP) |
| 10 | 端盖(￠135mm) |
| 11 | 风机连接端盖 |
| 12 | 吸口自动控制系统（选配） |

本系统依据以下标准：

GB5237.1-5237.5-2004《铝合金建筑型材国家标准》

GB/T18883-2002《中华人民共和国室内空气质量标准》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

GBJ87-85《工业企业噪声控制设计规范》

GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》

GB3096-93《城市区域环境噪声标准》

GB14048.4-2003《低压开关设备和控制设备、机电式接触器和电动机起动器》

JB/T10361-2002《低压成套开关设备和控制设备安全设计导则》

CA-ⅡJ 滑轨式汽车尾气抽排系统

CA-Ⅱ     滑轨式尾气抽排系统附件

低噪音铝制风机                 滑动小车                  铝合金滑轨

橡胶软管                     橡胶吸嘴                   活性碳过滤装置